# Кировское областное государственное

# образовательное бюджетное учреждение

# среднего профессионального образования

# «Кировский авиационный техникум»

# ЭЛЕКТРОТЕХНИКА и  электроника

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ СТУДЕНТА ГРУППЫ _________

(шифр)

_________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

для оформления отчетов о выполнении лабораторных работ

II курса очной формы обучения

по специальности:

140446 – «Электрические машины и аппараты»

среднего профессионального образования.

КИРОВ 2013

# Печатается по решению Методического совета

КОГОБУ СПО «Кировский авиационный техникум»

(протокол №___ от _______201_ г.)

Тетрадь для оформления отчетов  по лабораторным работам по дисциплине «Электротехника и электроника» для студентов II курса очной   формы обучения составлена в соответствии с рабочей программой дисциплины и методическими указаниями к лабораторным работам, одобренной цикловой комиссией электротехнических специальностей.

Председатель цикловой комиссии

Любчак Т.Н.

Составители:

Любчак Т.Н. – преподаватель спецдисциплин Кировского авиационного техникума,

Новицкий В.Н. – заведующий лабораторией Кировского авиационного техникума,

Редактор: Глушкова Н.Ю.–методист Кировского авиационного техникума

Электротехника и электроника (Текст): тетрадь для оформления отчетов о выполнении лабораторных работ для студентов II курса дневной формы обучения  по специальности 140446 – Электрические машины и аппараты среднего профессионального образования/Любчак Т.Н., Новицкий В.Н.; КОГОБУ  СПО «Кировский авиационный техникум». Киров: КАТ, 2012 –  64 с.

Настоящее пособие предназначено для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Электротехника и электроника» и написания отчетов. Способствуют закреплению теоретических знаний и приобретенных практических умений.

Содержание

| 1 | Пояснительная записка | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Правила техники безопасности | 5 |
| 3 | Отчеты о выполнении лабораторных работ: |  |
| 3.1 | №1 «Основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин» | 6 |
| 3.2 | №2 «Исследование электрического источника в разных режимах работы» | 8 |
| 3.3 | №3 «Последовательное и параллельное соединение резисторов» | 11 |
| 3.4 | №4 «Измерения потенциалов точек электрической цепи» | 14 |
| 3.5 | №5 «Опытная проверка законов Кирхгофа» | 17 |
| 3.6 | №6 «Исследование параметров индуктивно-связанных катушек» | 19 |
| 3.7 | №7«Исследование неразветвленной цепи переменного тока с активным сопротивлением и индуктивностью» | 22 |
| 3.8 | №8 «Исследование неразветвленной цепи переменного тока с активным сопротивлением и емкостью» | 25 |
| 3.9 | №9 «Исследование резонанса напряжений» | 28 |
| 3.10 | №10 «Исследование разветвленной цепи переменного тока с активным сопротивлением и емкостью» | 31 |
| 3.11 | №11 «Практическое подтверждение символического метода расчета цепей переменного тока» | 34 |
| 3.12 | №12 «Исследование трехфазной цепи при соединении потребителей “звездой”» | 36 |
| 3.13 | №13 «Исследование трехфазной цепи при соединении потребителей “треугольником”» | 39 |
| 3.14 | №14 «Активная мощность в цепи трехфазного тока» | 42 |
| 3.15 | №15 «Исследование переходных процессов зарядки и разрядки конденсатора» | 45 |
| 3.16 | №16 «Исследование полупроводниковых диодов» | 48 |
| 3.17 | №17 «Исследование биполярного транзистора» | 51 |
| 3.18 | №18 «Исследование полевого транзистора» | 54 |
| 3.19 | №19 «Исследование тиристора» | 57 |
| 3.20 | №20 «Исследование стабилитрона» | 60 |

1. Пояснительная записка

При выполнении лабораторных работ студенты закрепляют теоретические знания и приобретают навыки сборки электрических схем, измерения электрических величин, построения графиков изменения электрических величин.

Знания, практические навыки и умения, приобретенные студентами в результате выполнения лабораторных работ, способствуют  воспитанию в будущих специалистах бережливого отношения к оборудованию,  рациональному выбору и эксплуатации различного электротехнического оборудования и эффективному использованию электрической энергии.

Лабораторные    работы    по    электротехнике    проводятся    в специально оборудованной лаборатории  после изучения студентами теоретического материала по теме. Для выполнения лабораторной работы студенты разбиваются на бригады по количеству рабочих мест.

При подготовке к лабораторной работе студенты обязаны ознакомиться с ее содержанием по технологической карте-инструкции,  повторить соответствующий теоретический материал по конспектам и учебникам, рекомендованным преподавателем, и строго выполнять правила техники безопасности. Необходимо сверить технические данные приборов и аппаратов, расположенных на рабочем месте, с приборами и оборудованием, указанными в карте-инструкции; определить цену деления электроизмерительных приборов (амперметров, вольтметров, ваттметров); выяснить, какой источник электроэнергии используется в данной работе.

Элементы электрической схемы необходимо соединять так, чтобы цепь получалась наиболее простой и наглядной. Это достигается как удобным расположением приборов, так и выбором длины соединительных проводов - она должна соответствовать расположению  соединительных зажимов. Провода электрической цепи, включаемые последовательно, должны быть одного цвета и сечения, а провода, подключаемые параллельно к вольтметрам, ваттметрам – другого. Сначала рекомендуется соединять последовательные цепи, а затем параллельные.

Отчет по лабораторной работе выполняется студентами самостоятельно и  сдается преподавателю для проверки перед началом выполнения следующей работы. Отчет должен содержать результаты измерений и вычислений, графики. В заключение, на основании полученных экспериментальным путем данных, следует сделать выводы по работе, содержащие анализ полученных результатов с точки зрения теории. Характер и объем этих выводов определяется содержанием отчета и темы работы. Отчет должен быть подписан студентом.

## 2. Правила техники безопасности

2.1. Лабораторные работы должны выполняться студентами с соблюдением Правил техники безопасности для действующих электроустановок. Следует помнить, что  ток величиной 0,05А, протекая через внутренние органы человека, приводит к смертельному исходу. Опасным для жизни считается напряжение свыше 40 В – переменное и 110 В – постоянное.

2.2. При проведении лабораторных работ студенты обязаны соблюдать правила безопасной работы, знать правила тушения пожаров и уметь пользоваться противопожарными средствами.

2.3. Перед началом выполнения лабораторных работ необходимо ознакомиться со всеми пособиями, инструкциями, приложениями к данной работе. Приступая к работе нужно ознакомиться с источниками питания и способами их включения и выключения.

2.4. При сборке схемы сначала проверить отсутствие напряжения на входных клеммах. Все источники питания должны быть отключены и выведены на «нуль». Электрическую схему следует соединять последовательно от одного зажима источника питания (от “плюса” при постоянном токе) и заканчивать на другом зажиме. Подавать  напряжение на собранную схему разрешается только после проверки цепи преподавателем.

2.5. Студент обязан ставить в известность преподавателя о неисправном состоянии проводов, измерительных приборов и электрооборудования, не делая попыток к их исправлениям.

2.6. Выполнять какие–либо изменения в собранной схеме под напряжением категорически запрещается.

2.7. При всех неисправностях надо сразу отключить электропитание и сообщить преподавателю.

2.8. В случае попадания человека под напряжение немедленно отключить общий рубильник, оказать помощь пострадавшему и поставить в известность руководителя занятия.

2.9. Студент, по вине которого выведена из строя установка или аппаратура, несет материальную ответственность.

2.10. По окончании работы отключить электрическую схему от источника питания и разобрать ее. Привести в порядок рабочее место и инструмент.

С правилами техники безопасности при выполнении лабораторных работ по дисциплине «Электротехника и электроника» ознакомлен.

Студент _________________                               Дата __________________

(подпись, фамилия, инициалы)

3. Отчеты о выполнении лабораторных работ

3.1. Отчет о выполнении лабораторной работы № 1 «Основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин».

Цель работы. Изучение правил эксплуатации электрооборудования, применяемого при проведении лабораторных работ по электротехнике, и техники безопасности. Чтение и сборка электрических схем, изучение методов измерения электрических величин.

Приборы и оборудование

- Источники тока: выпрямитель ВС–24, аккумуляторные батареи, лабораторный автотрансформатор ЛАТР.

- Электроизмерительные приборы различных систем: амперметры, вольтметры, ваттметры, мультиметры.

- Реостаты 10 Ом, 20 Ом

- Батарея конденсаторов.

- Катушка индуктивности.

- Однополюсные выключатели.

- Соединительные провода.

Характеристики

применяемых электроизмерительных приборов

| Наз-ва-ние | Тип | Измеряемая величина | Род тока | Сис-тема | Класс точности | Пре-делы измере-ний | Цена деле-ния | Абсолютная погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Схемы опытов

Результаты измерений и вычислений

| Измерено | Вычислено |
| --- | --- |
| U, В | I, А | R, Ом | R, Ом |

Выводы

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответы на контрольные вопросы

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент  	______________________ 			______________

(подпись) 						(дата)

Преподаватель  __________________ 			______________

(подпись)						  (дата)

3.2. Отчет о выполнении лабораторной работы № 2 «Исследование электрического источника в разных режимах работы».

Цель работы. Исследование работы источников ЭДС в режиме генератора и потребителя электрической энергии, определение внутреннего сопротивления и ЭДС источников, исследование формулы E = U ( IR0.

Приборы и оборудование

1.Батареи аккумуляторов Е1 и Е2.

2.Вольтметр_________________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

3.Амперметр ________________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

4.Реостат 15 Ом.

5.Однополюсный выключатель.

6.Соединительные провода.

Схемы опытов

Опыт 1. Последовательно-согласное включение источников

Опыт 2. Последовательно-встречное включение источников

Результаты измерений и вычислений

Таблица 1. 	Последовательно-согласное включение источников

| Режим источников питания | Измерено | Вычислено |
| --- | --- | --- |
|  | Е1 В | Е2 В | U1 B | U2 В | U3 В | I A | R01 Ом | R02 Ом |
| Е1 Е2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. 	Последовательно-встречное включение источников

| Режим источников питания | Измерено | Вычислено |
| --- | --- | --- |
|  | Е1 В | Е2 В | U1 B | U2 В | U3 В | I A | Е1 В | Е2 В |
| Е1 Е2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обработка результатов

Опыт 1

ЭДС источников, работающих в режиме генератора, В:

E1 = U1 + IR01

E2 = U2 + IR02

Отсюда внутреннее сопротивление источников, Ом:

R01 = ;        R01 =

R02 = ;        R02 =

Опыт 2

ЭДС источника, работающего в режиме потребителя, В:

E2 = U2 - IR02 ;    E2 =

ЭДС источника, работающего в режиме генератора, В:

E1 = U1 + IR01 ;    E1 =

Выводы

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответы на контрольные вопросы

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент  	______________________ 			______________

(подпись) 						(дата)

Преподаватель  __________________ 			______________

(подпись)						  (дата)

3.3. Отчет о выполнении лабораторной работы № 3 «Последовательное и параллельное соединение резисторов».

Цель работы. Опытным путем проверить зависимости, установленные для последовательного и параллельного соединения резисторов.

Приборы и оборудование:

1.Выпрямитель ВС–24.

2.Реостаты R1 = 10 Ом и R2 = 20 Ом.

3.Вольтметр PV1_____________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

4.Амперметр PA1_____________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

5.Однополюсные выключатели – 2 шт.

6.Соединительные провода.

Схемы опытов

Опыт 1. Последовательное соединение резисторов

Опыт 2. Параллельное соединение резисторов

Результаты исследований

Таблица 1. Последовательное соединение резисторов

| № п/п | Участок цепи | Измерено | Вычислено |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | U B | I A | P Bт | R Oм |
| 1 | Реостат 1 |  |  |  |  |
| 2 | Реостат 2 |  |  |  |  |
| 3 | Вся цепь |  |  |  |  |

Таблица 2. Параллельное соединение резисторов

| № п/п | Участок цепи | Измерено | Вычислено |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | U B | I A | P Bт | R Oм | g См |
| 1 | Реостат 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Реостат 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Вся цепь |  |  |  |  |  |

Обработка результатов

Для последовательного соединения

Мощность, Вт:       P = U·I ;         P =

Сопротивление, Ом:

Ток цепи, А:            I = I1 = I2;     I =

Напряжение всей цепи, В:

U = U1 + U2  ;          U =

Мощность всей цепи, Вт:

P = P1 + P2;             P =

Проверка закономерностей:

= ;

= ;

Для параллельного соединения

Ток всей цепи, А:       I = I1 + I2 ;      I =

Напряжение всей цепи, В:

U = U1 = U2 ;                                    U =

Мощность всей цепи, Вт:

P = P1 + P2 ;                                      P =

Проводимость всей цепи, См:

g = g1 + g2 ;                                      g =

Проверка закономерностей:

;

= ;

Выводы

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Ответы на контрольные вопросы

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент  	______________________ 			______________

(подпись) 						(дата)

Преподаватель  __________________ 			______________

(подпись)						  (дата)

3.4 Отчет о выполнении лабораторной работы № 4 «Измерение потенциалов точек электрической цепи».

Цель работы. Научиться измерять потенциалы точек электрической цепи и по данным измерений строить потенциальную диаграмму. Сравнить опытные значения потенциалов с расчетными.

Приборы и оборудование

1.Батареи аккумуляторов Е1 и Е2.

2.Вольтметр PV1_____________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

3.Реостаты РПС R1=10, R2 = 20, R3 = 30 Ом.

4.Однополюсный выключатель.

5.Соединительные провода.

Схемы опытов

Схема 1. Согласное включение источников

Схема 2. Встречное включение источников

Результаты исследований

Таблица 1. Результаты измерений и вычислений

| № схемы | Е1 В | Е2 В | φА , В | φБ , В | φВ , В | φГ , В | φ Д , В | UБВ , В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | опыт | расчет | опыт | расчет | опыт | расчет | опыт | расчет | опыт | расчет | опыт | расчет |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обработка результатов

R1 = 10 Ом, R2 = 20 Ом, R3 = 30 Ом, принять R01 = 0, R02 = 0; φД = 0;

Сила тока, А:        =   ;      I=

Схема 1 (обход по часовой стрелке)

Потенциалы точек:

φА =

φБ =

φВ =

φД =

φГ =

UБВ =

Схема 2 (обход по часовой стрелке)

Сила тока, А:        ;

Потенциалы точек:

φА =

φБ =

φВ =

φД =

φГ =

UБВ =

Потенциальные диаграммы 		φ = f(R)

Масштаб:

Схема 1 						Схема 2

φ, В  						       φ, В

R, Ом                                                           R, Ом

Выводы

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Ответы на контрольные вопросы

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент  	______________________ 			______________

(подпись) 						(дата)

Преподаватель  __________________ 			______________

(подпись)						  (дата)

3.5 Отчет о выполнении лабораторной работы № 5  «Опытная проверка законов Кирхгофа».

Цель работы. Экспериментальное подтверждение законов Кирхгофа.

Приборы и оборудование

1.Батарея аккумуляторов                     – 2 шт.

2.Вольтметр PV1_____________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

3.Амперметр PA1_____________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

4.Амперметр PA2_____________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

5.Амперметр PA3_____________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

6.Реостаты РПС R1 = 10, R2 = 20, R3 = 10 Ом.

7.Однополюсные выключатели           – 2 шт.

8.Соединительные провода.

Схема опыта

Результаты исследований

Таблица 1. 	Результаты измерений и вычислений

| Измерено | Вычислено |
| --- | --- |
| Е1 В | Е2 В | U1 В | U2 В | I1 А | I2 А | I3 А | R01 Ом | R02 Ом |

Обработка результатов

Внутреннее сопротивление источников, Ом

R01 = ; R01 =  			R 02 =  ; R 02 =

Уравнение по первому закону Кирхгофа для узла

Уравнение по второму закону Кирхгофа для контура (обход контура по часовой стрелке)

Выводы

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответы на контрольные вопросы

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент  	______________________ 			______________

(подпись) 						(дата)

Преподаватель  __________________ 			______________

(подпись)						  (дата)

3.6 Отчет о выполнении лабораторной работы № 6 «Исследование параметров индуктивно связанных катушек».

Цель работы. Исследовать явление взаимной индуктивности связанных катушек. Научиться измерять взаимоиндуктивность двумя способами.

Приборы и оборудование:

1.Лабораторный автотрансформатор ЛАТР.

2.Универсальный трансформатор: w 1 = 120 витков; w 2 = 12 витков.

3.Вольтметр  PV1_____________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

4.Вольтметр PV2____________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

5.Ваттметр PW1______________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

6.Амперметр PA1____________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

7.Соединительные провода.

Схемы опытов

Опыт 1. Согласное включение катушек

Опыт 2. Встречное включение катушек

Опыт 3. Воздушный трансформатор

Результаты исследований

Таблица 1. Результаты измерений и вычислений

| Измерено | Вычислено |
| --- | --- |
| Характер соединения | I А | U В | P Вт | Z Ом | X Ом | R Ом | M Гн |
| Согласное |  |  |  |  |  |  |  |
| Встречное |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.	Результаты измерений и вычислений

| Измерено | Вычислено |
| --- | --- |
| U2 В | I1 А | M Гн |

Обработка результатов

Согласное включение

Активное сопротивление, Ом		Полное сопротивление, Ом

Rc =  ;     	Rc =					Zc =  ;     Zc =

Индуктивное сопротивление, Ом

Xc =  ;     Xc =

Встречное включение

Активное сопротивление, Ом		Полное сопротивление, Ом

Rв =  ;    Rв =   					Zв =   ;      Zв =

Индуктивное сопротивление, Ом

Xв = ;        Xв =

Взаимная индуктивность, Гн

М =  ;   М =       				 М = ; М =

ω = 2πf;   f = 50 Гц

Выводы

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответы на контрольные вопросы

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент  	______________________ 			______________

(подпись) 						(дата)

Преподаватель  __________________ 			______________

(подпись)						  (дата)

3.7 Отчет о выполнении лабораторной работы № 7 «Исследование неразветвленной цепи переменного тока с активным сопротивлением и индуктивностью».

Цель работы. Опытным путем проверить свойства  цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления и индуктивности.

Приборы и оборудование

1.Лабораторный автотрансформатор ЛАТР.

2.Вольтметр PV1____________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

3.Ваттметр PW1_____________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

4.Амперметр PA1____________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

5.Катушка с сердечником (1200 витков).

6.Соединительные провода.

Схема опыта

Результаты исследований

Таблица 1. Результаты измерений и вычислений

| № п/п | Измерено | Вычислено |
| --- | --- | --- |
|  | U | P | I | Ua | UL | Z | R | XL | cos φ | φ |
|  | В | Вт | А | В | В | Ом | Ом | Ом |  | град. |
| 1 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обработка результатов

Активное сопротивление, Ом

R = ;      R =

Полное сопротивление, Ом

Z =  ;     Z =

Индуктивное сопротивление, Ом

XL = ;      XL =

Коэффициент мощности

cos φ = ;		cos φ =

Активное падение напряжения, В

Ua = I·R;          Ua =

Индуктивное падение напряжения, В

UL = I·XL ;     UL =

Напряжение цепи, В

U = ;	U =

Векторные диаграммы (U, I) и треугольники сопротивлений (R, X, Z)

Масштаб: МI = 			МU = 			МR =

Выводы

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Ответы на контрольные вопросы

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент  	______________________ 			______________

(подпись) 						(дата)

Преподаватель  __________________ 			______________

(подпись)						  (дата)

3.8. Отчет о выполнении лабораторной работы № 8 «Исследование неразветвленной цепи переменного тока с активным сопротивлением и емкостью».

Цель работы. Опытным путем проверить основные свойства неразветвленной цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления и емкости.

Приборы и оборудование:

1. Лабораторный автотрансформатор ЛАТР.

2.Вольтметр PV1__________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

3.Амперметр PA1_________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

4.Реостат РПС  250 Ом.

5.Батарея конденсаторов  58 мкФ.

6.Соединительные провода.

Схема опыта

Результаты исследований

Таблица 1. Результаты измерений и вычислений

| № п/п | Измерено | Вычислено |
| --- | --- | --- |
|  | U а В | Uс В | U В | I А | Z Ом | R Ом | Хс Ом | С мкФ | Р Вт | Q ВАр | S ВА | cos ( | ( град. |
| 1 |  |  | 100 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 100 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 100 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 100 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |

Обработка результатов

Полное сопротивление цепи, Ом

Z = ;      Z =

Активное сопротивление цепи, Ом

R = ;     R =

Емкостное сопротивление цепи, Ом

Xc = ;    Xc =

Емкость конденсатора, мкФ

C = ;	C =

Активная мощность, Вт

P = Ua·I;     P =

Реактивная мощность, ВАр

Q = Uc·I;     Q =

Полная мощность, ВАр

S = U·I;     S =

Коэффициент мощности

cos φ = ;	cos φ =

Проверка зависимостей

U = ; 	U =

Z = ;	Z =

Векторные диаграммы (U, I) и треугольники сопротивлений (R, X, Z)

Масштаб: МI = 			МU = 			МR =

Выводы

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Ответы на контрольные вопросы

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент  	______________________ 			______________

(подпись) 						(дата)

Преподаватель  ________________________________ 			________________________

(подпись)						  (дата)

3.9. Отчет о выполнении лабораторной работы № 9 «Исследование резонанса напряжений».

Цель работы. Исследовать явление резонанса напряжений и условия, при которых он возникает.

Приборы и оборудование

1. Лабораторный автотрансформатор ЛАТР.

2.  Вольтметр PV1_____________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

3. Амперметр PA1_____________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

4. Батарея конденсаторов 32 мкФ.

5. Катушка индуктивности на 1200 витков с сердечником.

6. Соединительные провода.

Схема опыта

Результаты исследований

Таблица 1. Результаты измерений и вычислений

| Опыт | Измерено | Вычислено |
| --- | --- | --- |
|  | I А | U В | Uк В | Uс В | Z Ом | Zк Ом | R Ом | ХL Ом | Хc Ом | Uа В | UL В | cosφ | Q ВАр | P Вт |
| ХL > Хc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХL < Хc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХL = Хc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обработка результатов

Полное сопротивление цепи, Ом	Полное сопротивление катушки, Ом

Z = U/I;  						Zk = Uk/I;

Реактивное сопротивление конденсатора, катушки, Ом

Xc = Uc/I;  						XL = ;

Падение напряжения на активном сопротивлении, на индуктивности, В

Uа = I · R;  						UL = I · XL ;

Коэффициент мощности	Потери мощности активные, Вт

cos φ = R/Z ; 					P = Uа · I ;

Потери мощности реактивные, ВАр

Q = U · I sinφ;

Векторные диаграммы

ХL < Хc			ХL > Хc				ХL = Хc

Масштаб: МI =		  	МU = 		 	МR =

Выводы

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответы на контрольные вопросы

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент  	______________________ 			______________

(подпись) 						(дата)

Преподаватель  __________________ 			______________

(подпись)						  (дата)

3.10. Отчет о выполнении лабораторной работы №  10 «Исследование разветвленной цепи переменного тока с активным сопротивлением и емкостью».

Цель работы. Опытным путем проверить основные свойства разветвленной цепи переменного тока с активным и емкостным сопротивлением.

Приборы и оборудование:

1. Лабораторный автотрансформатор ЛАТР.

2. Вольтметр PV1_____________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

3.Амперметр PA1_____________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

4. Ваттметр PW1_____________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

5. Батарея конденсаторов  58 мкФ.

6. Реостат РПШ  30 Ом, 5 А.

7. Однополюсные выключатели – 2 шт.

8. Соединительные провода.

Схема опыта

Результаты исследований

Таблица 1. Результаты измерений и вычислений

| С мкФ | Измерено | Вычислено |
| --- | --- | --- |
|  | U В | I А | Р Вт | Iа А | Iс А | Q ВАр | S ВА | cos φ |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обработка результатов

Коэффициент мощности

Cos φ =;   Cos φ =

Полная мощность, ВА

S = U·I;  	S =

sin φ = ;    sin φ =

Реактивная мощность, ВАр

Q = U·Isin φ;	Q =

Проверить соотношение     I = ;

I =

Векторные диаграммы (U,  Iа,  Iс  I)

Выводы

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответы на контрольные вопросы

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент  	______________________ 			______________

(подпись) 						(дата)

Преподаватель  __________________ 			______________

(подпись)						  (дата)

3.11 Отчет о выполнении лабораторной работы № 11 «Практическое подтверждение символического метода расчета цепей переменного тока».

Цель работы. Опытным путем проверить комплексный метод расчета цепей переменного тока.

Приборы и оборудование

1.Лабораторный автотрансформатор ЛАТР.

2. Вольтметр PV1__________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

3. Амперметр PA1_________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

4. Амперметр PA2_____________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

5. Амперметр PA3_________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

6. Батарея конденсаторов  58 мкФ.

7. Реостат РПШ  R1 = 30 Ом,  R2 = 20 Ом.

8. Соединительные провода.

Схема опыта

Результаты исследований

Таблица 1. Результаты измерений и вычислений

| Способ определения | I1 А | I2 А | I3 А | U1 В | UАВ В | U В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показания приборов |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчетов |  |  |  |  |  |  |

Обработка результатов

Зная R1, R2, С и U, вычислить:

комплекс сопротивления ёмкости, Ом:

Zс = - j·Хс ; 	Zс =			 Хс = ; Хс =

Комплекс полного сопротивления, Ом;

Z = R1 + ; Z =

Комплекс тока, А

İ1 = İ = Ů/ Z; 		где Ů = U еjo;

İ1 =

Комплексы напряжений, В;

Ů 1 = İ 1 · R1;  Ů 1 =

ÚAB = İ 1 · Z AB; 	где Z AB =

ÚAB =

Комплексы токов в ветвях, А

İ 2 = Ů AB/R2;  İ 2 =

İ c = Ů AB/Zc ;    İ c =

Выводы

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответы на контрольные вопросы

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент  	______________________ 			______________

(подпись) 						(дата)

Преподаватель  __________________ 			______________

(подпись)						  (дата)

3.12 Отчет о выполнении лабораторной работы № 12 «Исследование трехфазной цепи при соединении потребителей “звездой”».

Цель работы. Исследовать трехфазные системы переменного тока и методы измерения фазных и линейных токов и напряжений, проверить основные соотношения между токами и напряжениями при соединении потребителей “звездой”, выяснить роль нулевого провода в четырехпроводной системе.

Приборы и оборудование

1. Источник переменного трехфазного тока с нулевым проводом.

2. Амперметр PA1_________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

3. Амперметр PA2_________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

4. Амперметр PA3_________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

5. Амперметр PA4_________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

6. Вольтметр PV1_________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

6. Ламповый реостат из 9 ламп накаливания.

7. Соединительные провода.

Схема опыта

Результаты исследований

Таблица 1. Результаты измерений и вычислений

| № п/п | Измерено | Вычислено |
| --- | --- | --- |
|  | IA А | IB А | IC А | I0 А | UA В | UB В | UC В | UAВ В | UBС В | UCА В | U0 В | PА Вт | PВ Вт | PС Вт | Рλ Вт |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обработка результатов

Равномерная нагрузка без нулевого провода

Линейное напряжение, В:

UЛ = UФ;  UЛА=

IA = IB = IC=

Равномерная нагрузка с нулевым проводом

UЛ = UФ; UЛ =

IA = IB = IC=

Неравномерная нагрузка без нулевого провода

UA( UB ( UC                                UA=           UB=             UC=

Неравномерная нагрузка с нулевым проводом

UЛ = UФ ;  UЛ =

UA= UB = UC

IЛ = IФ

Активная мощность фазы, Вт:

Рф = Uф· Iф· cos φф ;        Рф=

Активная мощность цепи, Вт:

Р = РА + РВ + РС ;         Р =

Ток I0 определим графическим путем.

Векторные диаграммы напряжений и токов

Масштаб

Графическое значение   I0 = IA + IB + IC  сравнить с опытным значением

Выводы

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответы на контрольные вопросы

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент  	______________________ 			______________

(подпись) 						(дата)

Преподаватель  __________________ 			______________

(подпись)						  (дата)

3.13 Отчет о выполнении лабораторной работы № 13 «Исследование трехфазной цепи при соединении потребителей “треугольником”».

Цель работы. Исследовать трехфазные системы переменного тока и методы измерения фазных и линейных токов и напряжений. Проверить основные соотношения между токами и напряжениями при соединении потребителей “треугольником”».

Приборы и оборудование

1.Источник переменного трехфазного тока.

2. Амперметр PA1_________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

3. Амперметр PA2_________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

4. Амперметр PA3_________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

5. Амперметр PA4_________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

6. Амперметр PA5________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

7. Амперметр PA6________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

8.Вольтметр PV1_________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

9. Ламповый реостат из 9 ламп накаливания.

10.Соединительные провода.

Схема опыта

Результаты исследований

# Таблица 1. Результаты измерений и вычислений

| № п/п | Измерено | Вычислено |
| --- | --- | --- |
|  | UAB В | UBC В | UCА В | IAВ А | IBС А | ICА А | IA А | IB А | IC А | IЛ/IФ | PАВ Вт | PВС Вт | PСА Вт | PΔ Вт |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обработка результатов

Равномерная нагрузка фаз

I Л =IФ ; 	I Л =			UЛ = UФ =

Обрыв фазы С при равномерной нагрузке

I Л ≠ IФ; I Л =				UЛ ≠ UФ;  UЛ=

Неравномерная нагрузка

UA= UB = UC =		IAВ ( IBС ( ICА

I Л ≠ IФ ; 	I Л=

Активная мощность фазы, Вт:

Рф =  UФ · Iф· Cos φф ;  Рф =

Активная мощность цепи, Вт:

Р = РА + РВ + РС  ;    Р =

Векторные диаграммы

Масштаб

Выводы

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответы на контрольные вопросы

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент  	______________________ 			______________

(подпись) 						(дата)

Преподаватель  __________________ 			______________

(подпись)						  (дата)

3.14. Отчет о выполнении лабораторной работы №  14 «Измерение активной мощности в цепи трехфазного тока».

Цель работы. Практически освоить методы измерения активной мощности в трехфазных системах при равномерной и неравномерной нагрузке фаз.

Приборы и оборудование

1.Источник переменного трехфазного тока.

2. Амперметр PA1_________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

3. Амперметр PA2_________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

4. Амперметр PA3_________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

5. Вольтметр PV1_________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

6. Ваттметр PW1________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

7.Ламповый реостат из 9 ламп накаливания.

8.Соединительные провода.

Схемы опытов

Опыт 1. Равномерная нагрузка

U

РА		  *  РW

А

*

~				  РА

~     В                                                                                                          PV

~

С			  РА

Опыт 2. Неравномерная нагрузка

Результаты исследований

Таблица 1. Измерение мощности при равномерной нагрузке

| № п/п | Измерено | Вычислено |
| --- | --- | --- |
|  | Pф Вт | UA В | UB В | UC В | IA А | IB А | IC А | Pсист =3Pф Вт | Pсист = Pф1 +Pф2 + Pф3 Вт |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Измерение мощности при неравномерной нагрузке

| № п/п | Измерено | Вычислено |
| --- | --- | --- |
|  | IA А | IB А | IC А | Uф1В | Uф2 В | Uф3В | P1 Вт | P2 Вт | Pсист=P1+P2 Вт | Pф1 Вт | Pф2 Вт | Pф3 Вт | Pсист=Рф1+Рф2+Рф3 Вт |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обработка результатов

Активная мощность фазы, Вт

Рф = Uф· Iф· cos φф  ; Рф =

Активная мощность цепи, при равномерной нагрузке, Вт

Р = 3 Рф = РА + РВ + РС;  Р =

Активная мощность цепи, при неравномерной нагрузке, Вт

Р = Р1 + Р2  = РА + РВ + РС;

Выводы

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответы на контрольные вопросы

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент  	______________________ 			______________

(подпись) 						(дата)

Преподаватель  __________________ 			______________

(подпись)						  (дата)

3.15 Отчет о выполнении лабораторной работы № 15 «Исследование переходных процессов зарядки и разрядки конденсаторов».

Цель работы. Экспериментальным путем исследовать параметры изменения тока и напряжения при зарядке и разрядке конденсатора.

Приборы и оборудование

1. Конденсатор заданной емкости, С1.

2. Резистор R1=2,4·106 Ом

4. Вольтметр PV1_________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

5. Вольтметр PV2_________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

6. Выпрямитель универсальный.

7. Переключатель однополюсный.

8. Соединительные провода.

Схема опыта

Результаты исследований

Таблица 1. Зарядка конденсатора

| № опыта | t сек | U В | Uс В | I мкА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 0 | 100 |  |  |

Таблица 2.  Разрядка конденсатора

| № опыта | t сек | Uс В | I мкА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 0 |  |  |

Обработка результатов

Ток зарядки конденсатора, А

I = (U – Uc) /R ;   I =

Постоянная времени по графику (рис.1) τ, сек,

для Uс = 0,63U

τ = RС ;    τ =

Ток разрядки конденсатора, А

I = - Uс/R;    I =

Графики зависимости

I     U 	I = f(t)			        I       Uс 		Uc = f(t)

t, сек 							t, сек

Рис.1. Зарядка конденсатора		  Рис.2. Разрядка конденсатора

Выводы

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответы на контрольные вопросы

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент  	______________________ 			______________

(подпись) 						(дата)

Преподаватель  __________________ 			______________

(подпись)						  (дата)

3.16. Отчет о выполнении лабораторной работы № 16

«Исследование полупроводниковых диодов»

Цель работы. Снятие и анализ вольтамперных характеристик (ВАХ) германиевого и кремниевого диодов; определение их параметров по характеристикам.

Схема исследования, приборы

Приборы:	PV1 – вольтметр _________________________________

(тип)

PA2 – миллиамперметр ___________________________

(тип)

Параметры диодов

| Диод | Тип | Материал | Uпр, В | Iпр, мА | Uобр max, В | Iобр, мкА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VD1 |  |  |  |  |  |  |
| VD2 |  |  |  |  |  |  |

Результаты исследований

Таблица 1.  Iпр = f(Uпр)

| Диод | Uпр, В | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VD1 | Iпр, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VD2 | Iпр, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.  Iобр = f (Uобр)

| Диод | Uобр, В | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VD1 | Iобр, мА |  |  |  |  |  |  |
| VD2 | Iобр, мА |  |  |  |  |  |  |

График ВАХ диодов VD1, VD2

Расчет параметров диодов по характеристикам

Для VD1	при Iпр = 10мА		Uпр =

при Uобр = 20В		Iобр =

Для VD2	при Iпр = 20мА		Uпр =

при Uобр = 20В		Iобр =

Выводы

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответы на контрольные вопросы

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент  	______________________ 			______________

(подпись) 						(дата)

Преподаватель  __________________ 			______________

(подпись)						  (дата)

3.17. Отчет о выполнении лабораторной работы № 17 «Исследование биполярного транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером».

Цель работы. Снятие и анализ входных и выходных характеристик; определение по ним  h- параметров.

Схема исследования, приборы

Приборы:	PA1 –__________________________________________

PA2 –__________________________________________

PV1 –__________________________________________

PV2 –__________________________________________

Параметры транзистора МП-42:

f( =					Iк max =

h21 = 					Pк  max =

Uкэ max =

Результаты исследований

Таблица 1.   Iб = f (Uбэ) при Uкэ = const

| Uкэ = 0 В | Uбэ, В | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iб, мА |  |  |  |  |  |  |
| Uкэ = 9В | Uбэ, В | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
|  | Iб, мА |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 .  Iк = f (Uкэ) при Iб = const

| Iб, мА | Uкэ, В | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | Iк, мА |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 | Iк, мА |  |  |  |  |  |  |
| 0,3 | Iк, мА |  |  |  |  |  |  |

Графики и расчет h-параметров

График Iб = f(Uбэ)

Расчет:

h11 = (Uбэ / (Iб =

h12 = (Uбэ / (Uкэ =

График Iк = f(Uкэ)

Расчет:

h21 = (Iк / (Iб =

h22 = (Iк / (Uкэ =

Выводы

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответы на контрольные вопросы

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент  	______________________ 			______________

(подпись) 						(дата)

Преподаватель  __________________ 			______________

(подпись)						  (дата)

##### 3.18. Отчет о выполнении лабораторной работы № 18 «Исследование полевого транзистора».

Цель работы. Снятие и анализ вольтамперных характеристик транзистора, определение параметров.

Схема исследования, приборы

Приборы:	PV1 –___________________________________________

PV2 –___________________________________________

PA1 –___________________________________________

Параметры КП103М:

S =					Pс max =

Iс нач = 				Uотс =

Uзи max =

Результаты исследований

Таблица 1.   Ic = f(Uзи)     при Uси = 7 B = const

| Uзи, В | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iс, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Ic = f(Uзи)      при Uзи = const

| Uзи, В | Uси, В | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Iс, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Iс, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Iс, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

График Iс = f(Uзи)

S = (Ic / (Uзи =

График Iс = f(Uси)

Rдиф = (Uси / (Iс ;

Выводы

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответы на контрольные вопросы

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент  	______________________ 			______________

(подпись) 						(дата)

Преподаватель  __________________ 			______________

(подпись)						  (дата)

##### 3.19. Отчет о выполнении лабораторной работы № 19 «Исследование тиристора».

Цель работы. Снятие и анализ вольтамперной характеристики (ВАХ) тиристора для различных токов управления; определение его параметров.

Схема исследования, приборы

Приборы:	PA1 –___________________________________________

PA2 –___________________________________________

PV1 –___________________________________________

Параметры тиристора 2У101А:

Iоткр max = 				Iзакр max =

Iуд max = 				Uобр max =

Uвкл max = 				tвкл =

Uост max = 				tвыкл =

Результаты исследований

Таблица 1.   I = f(U)      при Iy = const

| Iу = 0 мА | Iу = 0,1 мА | Iу = 0,2 мА |
| --- | --- | --- |
| U, В | I, мА | U, В | I, мА | U, В | I, мА |
| 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 50 |  | 50 |  | 50 |  |
| 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 150 |  | 150 |  | 150 |  |
| 200 |  | 200 |  |  |  |
| 250 |  | 250 |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |

3.2 График I = f(U) при Iу = const

Определение параметров тиристора при Iу = 0

Uвкл = 					Iвкл =

Uост = 					Iуд вкл =

Выводы

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответы на контрольные вопросы

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент  	______________________ 			______________

(подпись) 						(дата)

Преподаватель  __________________ 			______________

(подпись)						  (дата)

##### 3.20. Отчет о выполнении лабораторной работы № 20

#### Исследование стабилитрона

Цель работы: снятие и анализ вольтамперной характеристики (ВАХ) полупроводникового стабилитрона; определение ВАХ его параметров.

Приборы и оборудование:

1. Стабилитрон КС133А.

2. Вольтметры РV1 и РV2.

3. Амперметр РА1.

4. Резисторы.

5. Проводники.

Схема опыта: Рис.1. Схема исследования стабилитрона

Порядок деятельности:

- Зарисовать схему исследования, изображенную на рис. 1. Выписать из справочника (2) параметры стабилитрона типа КС133А: Uст, Rст, Iстmin, Iстmax.

- Включить питание и приборы.

- Снять обратную ветвь ВАХ стабилитрона Iст= f(Uст). для этого потенциометром источника питания изменять по РV1 напряжение на входе от 0 до 20 В. Следить за изменением тока Iст по РА1, напряжения Uст по РV2.   Результаты измерений занести в таблицу 1.

- По данным таблицы 1 построить в координатных осях график ВАХ стабилитрона Iст= f(Uст).

- Определить ВАХ параметры: Uстmin, Uстmax, Iстmin, Iстmax.

- Рассчитать дифференциальное сопротивление стабилитрона:

rст =

- Рассчитать ограничительное сопротивление R1:

R1 =

где Uвх = 20 В

Uст = 3,35 В

Iстср =

- Составить отчет.

Таблица 1 Результаты измерений - Iст= f(Uст)

| Uвх, В | 0 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 10 | - 15 | - 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uст, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iст, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы.

- Какой участок ВАХ стабилитрона является рабочим?

- Как изменяется напряжение стабилитрона при изменении протекающего через него тока?

- Какие свойства стабилитрона оцениваются дифференциальным сопротивлением?

- Каковы основные параметры стабилитрона?

- С какой целью последовательно со стабилитроном включается ограничительное сопротивление?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники, Киев: Выща школа, 1989

- Колонтаевский Ю.Ф. Лабораторный практикум по радиоэлектронике, М.: Высшая школа, 1989

- Галкин В.И. и др. Полупроводниковые приборы. Справочник. - Минск: «Беларусь», 1987 .

- Полупроводниковые приборы: транзисторы. Справочник. Под общей редакцией Н.Н. Горюнова. М: Энергоатомиздат, 1989

- Гершунский Б.С.,  Ранский Е.Г. Лабораторный практикум по основам электроники и полупроводниковой техники. Издательство Киевского университета, 1967.

- Справочник по интегральным микросхемам. Под редакцией Б.В. Тарабрина. – М.: Энергия, 1981.

- Ю.А. Браммер, И.Н. Пащук. Импульсная техника. – М.: Высшая школа, 1985.

- Ю.А. Браммер, И.Н. Пащук. Импульсные и цифровые устройства. – М.: Высшая школа, 2003